Администрация Василево-Майданского сельсовета

Починковского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.08.2020                                                                                         № 64

# Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

# на территории   сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 1416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Уставом Василево-Майданского сельсовета:

1. Утвердить прилагаемые  схемы водоснабжения и водоотведения  на территории администрации сельсовета.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Починковского муниципального района в сети « Интернет».

3. Признать утратившим силу Постановление №17 от 30.07.2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В. Быков

Приложение № 1

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Василево-Майданского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельсовета – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального  строительства и организации, обязанной при наличии технической  возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельсовета водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Административный центр Василево-Майданского сельсовета – с.Василев-Майдан, который является самостоятельной административно-территориальной единицей. Территория сельсовета общей площадью 100 кв.м расположена в юго-восточной части Нижегородской области на расстоянии 200 км от областного центра г.Нижнего Новгорода, в 30 км от районного центра и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции п.Арзинка. На территории расположено и6 населенных пунктов : село Василев-Майдан, поселок Арзинка, поселок Лобан, поселок Широковский, поселок Емельяновский, поселок Борисовский:

В том числе:

п. Арзинка – 640человек

с. Василев-Майдан 218 человек

п. Широковский – 1 человек

п. Лобан – 2 человека

п. Емельяновский – 0 человек

п. Борисовский – 0 человек

Василево-Майданский сельсовет граничит:

с Ужовским сельсоветом, Ризоватовским сельсоветом и Лукояновским районом.

3.2. Климат

Климат Василево-Майданского сельсовета умеренно-континентальный. Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных масс. Большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата. Среднегодовая температура января – минус 12,5 градусов С. Среднегодовая температура июля – плюс 19,5 градусов С. Продолжительность безморозного периода – 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148 дней.

3.3.  Существующее функциональное использование территорий населенных пунктов сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Василево-Майданского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- Жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- иные территориальные зоны

3.4. Жилой фонд.

В Василево-Майданском сельсовете общая площадь жилого фонда составляет 24679,2 кв.м., из них многоквартирных домов 32 дома-12927,2 кв.м., частный жилой фонд 391 дом – 17285 кв.м. Жилой фонд оборудован водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и канализацией. На территории сельсовета весь жилой фонд благоустроенный. Основным видом топлива является природный газ, в двух населенных пунктах (п.Широковский и п.Лобан) в связи с малочисленностью проживающего населения основным видом топлива являются дрова.

Данные о жилом фонде и населения, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | квартир | площ. | домов | квартир | Площ. | домов | квартир | Площ. |  |
| 1 | с.Василев-Майдан | 154 | 8 | 6538 | 27 | 8 | 3218 | 4 | 4 | 899 |  |
| 2 | п.Арзинка | 168 | 207 | 18141 | 14 | 207 | 14927 | 7 | 197 | 14302 |  |
| 3 | П.Широковский | 5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | п.Лобан | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | п.Борисовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | п.Емельяновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.5. Общественно-деловая зона.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

На территории сельсовета функционируют: предприятия ГБУ Починковский дом интернат для престарелых и инвалидов, Арзинский ФАП, В-Майданский ФАП, МБ ОУ Арзинская СШ, ФГУП Почта России,   Арзинский СДК, Арзинская библиотека, Василев-Майданский клуб,   3 магазинов.

Объекты жизнеобеспечения Василево-Майданского сельсовета: котельные п.Арзинка – 2 шт., ГРП  п.Арзинка, ГРС п.Арзинка, ШРП с.Василев-Майдан, АТС с.Василев-Майдан, АТС п.Арзинка, 4 артскважины, 3 водозаборных башни.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2013 г

Учебные заведения

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБ ОУ Арзинская СШ п.Арзинка | Заводская | 28 а | 2 | Бурденков А.М. т. 32-1-35 |

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с.Василев-Майдан | 1 Мая | 23 а | 1 | Шебалова Е.В.. т. 32-3-30 |
| 2 | ФАП п.Арзинка | Заводская | 19 | 1 | Кузьменкова Н.В.. т. 32-1-94 |

Учреждения культуры и искусства

| № п/п | Наименование | улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Арзинский СДК п.Арзинка | Заводская | 28 а | 2 | Кузьменкова Н.И. т. 32-1-41 |
| 2 | Арзинская библиотека п.Арзинка | Заводская | 28 а | 1 | Авдонькина Н.Л. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, преприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Починковское РАЙПО п.Арзинка | Заводская | 53 | Майорова Ю.В. т. 32-1-73 |
| 2 | ООО «Былина» п.Арзинка | Совхозная | 6 | Лебедева Н.Н. |
| 3 | ООО «Круг» п.Арзинка | Железнодорожная | 5 строение 7 | ИП г.Н-Новгород |
| 4 | Починковское РАЙПО с.Василев-Майдан | 1 Мая | 24 а | Захарова Е.Г. т. 32-3-59 |

Организации и учреждения связи

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФГУП «Почта России» с.Василев-Майдан | 1 Мая | 17 | 1 | Кузьменкова М.В. 32-333 |
| 2 | ФГУП «Почта России» п.Арзинка | Заводская | 28 а | 1 | Тюрина О.С.т. 32-1-30 |

3.6.  Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территорий населенных пунктов Василево-Майданского сельсовета.

Инженерное обеспечение Василево-Майданского сельсовета включает в себя:

- Водоснабжение.

- Канализацию

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Телефонизацию

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки: -местоположение и тип | с. Василев-Майдан ул.1 Мая Артскважина 1965 год бурения с. Василев-Майдан ул. Октября Артскважина 1975 год бурения п.Арзинка ул. Заводская Артскважина 1974 год бурения п.Арзинка ул.Заводская Артскважина 1980 год бурения |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | с.Василев-Майдан ул.1 Мая Насос ЭЦВ 6-16-110 мощность 5,5 кВт. с.Василев-Майдан ул.Октября Насос ЭЦВ 6-10-110 мощность 5,5 кВт. п.Арзинка ул.Заводская Насос ЭЦВ 6-10-140 мощность 5,5 кВт п.Арзинка ул.Заводская Насос ЭЦВ 6-10-110 мощность 5,5 кВт. |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - износ, % | 7001 км 80% |

Сети водоснабжения.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, протяженность, п. метров | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водопровода | с.Василев-Майдан ул.1 Мая | 1,6 | Выписка из реестра муниципальной собственности |
| 2 | Сети водопровода | с.Василев-Майдан ул. Октября | 2,3 | Выписка из реестра муниципальной собственности |
| 3 | Сети водопровода | п.Арзинка ул. Совхозная | 2,01 | Выписка из реестра муниципальной собственности |
| 4 | Сети водопровода | п.Арзинка ул. Заводская | 1,1 | Выписка из реестра муниципальной собственности |

На территории Василево-Майданского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляет –ООО  «УК Водник».

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором. Большая часть зданий обеспечена водопроводом. Общая протяженность водопровода – 7001 км. Данные сети- собственность Василево-Майданского сельсовета. В связи с тем, что в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне сельсовета исполнилось уже более 35 лет – степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей – Администрации Василево-Майданского сельсовета, не у  эксплуатирующей организации ЗАО «УК Водник» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния. Продолжается работа с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве. Также население пользуется водой из родников, колодцев.

4.2. Водоотведение  :

Канализация

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, протяженность, п.метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | Нижегородская область Починковский район п.Арзинка ул. Совхозная | 1,8 км |
| 2 | Канализационные сети | Нижегородская области Починковский район п.Арзинка ул.Заводская | 1.0 км |

Данные сети – собственность Василево-Майданского сельсовета.

В связи с тем, что на территории Василево-Майданского сельсовета в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализацией в ближайшей перспективе не планируется.

Схема канализационных сетей п.Арзинка

канализационные сети

# Text boxes

Схема водопроводной сети ;п.Арзинка

Условные обозначения :