Сельский Совет Василевского сельсовета

Починковского муниципального района

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

22.01.2018г                                                                                                           № 1

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Василевского сельсовета  на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027года.

Заслушав информацию главы администрации Василевского сельсовета П.Е. Леонова о Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета, сельский Совет

# РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Василевского сельсовета на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года.

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области official@adm.pch.nnov.ru, а также обнародовать настоящее решение  на досках объявлений территории администрации сельсовета.

# Глава местного самоуправления

Василевского сельсовета                                                                        Т.М.Трушина

УТВЕРЖДЕНА

решением сельского Совета

# Василевского сельсовета

от   22.01.2018  № 1

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Василевского сельсовета на 2018- 2022 годы и на перспективу до 2027 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Василевского сельсовета на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года. |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация Василевского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Василевского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 7,550 млн.руб.: местного бюджета – 0.755 млн.руб., другие источники – 6,795 млн.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Василевского сельсовета на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения,  газоснабжения отвечает интересам жителей Василевского сельсовета и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения,  газоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Василевский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

# 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2022 годов и на перспективу до 2027 года

# 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

# 4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Василевского сельсовета  являются подземные воды из артезианских скважин:

- с. Василевка —    2 артскважины, 7,5 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с. Никитино —      2 артскважины,  7,0 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с. Шагаево —       2 артскважины,  7,0 тыс. м. водопроводных сетей ,

- с. Шишадеево —  1 артскважина,  1,5 тыс. м. водопроводных сетей.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяженность водопровода составляет 23000 метров.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 20 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20 % от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сел сельсовета:

- строительство линии водопровода в с.Шагаево  ул.1 Переулок протяженностью 800 метров.

- в с. Шишадеево требуется замена сетей протяженностью 1000 метров.

- в с. Василевка требуется реконструкция системы водоснабжения с заменой металлических труб на пластик протяженностью 1000 м;

- в с. Никитино требуется реконструкция водонапорной башни  и замена сетей водопровода протяженностью 2500 метров;

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ показатель | Стоимость млн.руб. | Год реализации мероприятия | Источник финанси- рования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 1 с преобразователем частоты | Скважина № 1 , с. Василевка Ул. Молодежная | 1 шт | 0,15 | 2019 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 2 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 2 с преобразователем частоты | Скважина № 2 , с. Василевка, ул. Свободы | 1 шт | 0,15 | 2019 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 3 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 3 с преобразователем частоты | Скважина № 3 , с. Никитино, ул. Ленина | 1 шт | 0,15 | 2020 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 4 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 4 с преобразователем частоты | Скважина № 4 , с. Никитино, ул. Ленина | 1 шт | 0,15 | 2020 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 5. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 5 с преобразователем частоты | Скважина № 5 , с. Шагаево, ул. Верхняя | 1 шт | 0,15 | 2021 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 6 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 6 с преобразователем частоты | Скважина №6 , с. Шагаево, ул. Народная | 1 шт | 0,15 | 2021 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 7 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине № 7 с преобразователем частоты | Скважина № 7 , с. Шишадеево, ул. Большая | 1 шт | 0,15 | 2022 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 8 | Замена водопроводных сетей протяженностью 1000 метров. | с.Шишадеево | 1000 метров | 1.0 | 2022 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 9 | реконструкция системы водоснабжения с заменой металлических труб на пластик протяженностью 1000 м; | с.Василевка | 1000 метров | 1,5 | 2023-2024 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 10 | замена сетей водопровода протяженностью 2500 метров; | с.Никитино | 2500 метров | 3,0 | 2025-2027 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |

# Мероприятия, связанные с новым строительством

|  | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ показатель | Стоимость млн.руб. | Год реализации мероприятия | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Строительство линии водопровода с. Шагаево | с. Шагаево. ул. 1 Переулок | 0,8 км | 1,0 | 2018 | 30%ОБ 60% ФБ 10% МБ |  |

# 4.3. Газоснабжение

Система газоснабжения административного здания, школы, дома культуры, детского сада, магазинов и многоквартирных жилых домов децентрализована. Источниками газоснабжения являются индивидуальные отопительные котлы.

Основными причинами отрицательно влияющими на газоснабжение в населенных пунктах являются:

- оборудование физически устарело;

- недостаточна мощность котлов;

- износ отопительных приборов составляет 50 %.

В целях снижения затрат на газоснабжение необходима замена газовых  котлов административных зданий с установкой котлов более высокого КПД.

# 4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Василевского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельсовета, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельсовета  сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Василевка

Основным централизованным источником электроснабжения села Василевка является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в с. Починки. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. Кроме того, в населенный пункт заходят два воздушных фидера 10 кВ от других распределительных подстанций, расположенных на территории сельского поселения.

На территории села Василевка располагаются 11 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 10 км.

с. Никитино

Основным централизованным источником электроснабжения села Никитино является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная за границей населенного пункта на территории с. Починки. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

На территории села  располагаются 10 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет 15км.

С. Шагаево.

На территории села располагаются 8 трансформаторных подстанций, общая протяженность ЛЭП составляет 10 км.

С. Шишадеево.

На территории села располагаются 2 трансформаторные подстанции, общая протяженность ЛЭП составляет 5 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельсовета:

-  во всех селах сельсовета требуется замена опор ЛЭП.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Нижегородской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Василевского сельсовета Починковского муниципального района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль по реализации Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу

(Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельсовета с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 7,550 млн. рублей.

Источники финасирования затрат на период 2018-2027 годы. (млн.руб.)

| Период | Сумма финанси- рования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 2018 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | - |
| 2019 | 0,3 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | - |
| 2020 | 0.3 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | - |
| 2021 | 0,3 | 0.18 | 0.09 | 0.03 | - |
| 2022 | 1,15 | 0.69 | 0.345 | 0.115 | - |
| Итого | 3,05 | 1.83 | 0.915 | 0.305 | - |
| 2023 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | - |
| 2024 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - |
| 2025 | 1,0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - |
| 2026 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - |
| 2027 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - |
| Итого | 4.5 | 2.7 | 1.35 | 0.45 |  |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и районного  бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года,  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Василевского сельсовета на 2018-2012 годы

и на перспективу до 2027 года.

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Василевского сельсовета на 2018 – 2022 годы и на перспективу до 2027 года.

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство линии водопровода с. Шагаево | 2018 | 1000 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 2. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№ 1-2; | 2019 | 300 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 3. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№ 3-4; | 2020 | 300 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 4. | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважины-№ 5-6: | 2021 | 300 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 5. | Реконструкция водозабора - установка СУПН на скважине с преобразователем частоты скважина-№ 7; замена водопроводных сетей в с. Шишадеево протяженностью – 1000 м. | 2022 | 150 1000 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения с заменой металических труб на пластик протяженностью 1000 метров | 2023-2024 | 1500 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |
| 7 | Замена сетей водопровода в с.Никитино протяженностью 2500 метров | 2025-2027 | 3000 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |