Сельский Совет Кочкуровского сельсовета

Починковского муниципального района

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

01.03.2019									           № 4

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельсовета  на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027года.

Заслушав информацию главы администрации Кочкуровского сельсовета Князева А.В. о Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета, сельский Совет  Кочкуровского сельсовета решил:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кочкуровского сельсовета на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года.

2.Признать утратившими силу решения сельского совета Кочкуровского сельсовета :

От 14.11.2012г №17 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2012-2020годы»

От 10.05.2018г №6 «О внесении изменений в постановление от 14.11.2012г №17 ««Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2012-2020годы»

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Починковского муниципального района Нижегородской области official@adm.pch.nnov.ru, а также обнародовать настоящее решение  на досках объявлений территории администрации сельсовета.

Глава местного самоуправления

Кочкуровского сельсовета                                                                        Т.А.Буланова

УТВЕРЖДЕНА

решением сельского Совета

Кочкуровского сельсовета

от   01.03.2019  № 4

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кочкуровского сельсовета на 2019- 2023 годы и на перспективу до 2027 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельсовета на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года. |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация Кочкуровского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Кочкуровского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2023 годы и на перспективу до 2027 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 9,7 млн.руб.: местного бюджета – 0,97 млн.руб., другие источники – 8,73 млн.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельсовета на 2019-2023 годы и на перспективу до 2027года (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Кочкуровского сельсовета и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Кочкуровский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2023 годов и на перспективу до 2027 года

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Кочкуровского сельсовета  являются подземные воды из артезианских скважин:

с. Кочкурово  — 3 артскважины,  6600 м. водопроводных сетей ,

п.Новониколаевский — 1 артскважина, 1199м  водопроводных сетей

с. Саитовка    — 2 артскважины, 4061м. водопроводных сетей

c Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяженность водоводов составляет 11860м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет более 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 95 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 37% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения сел сельского поселения:.

- требуется замена металлических труб на полиэтиленовые  диаметром 57 мм протяженностью 4500 м в с.Кочкурово;

- реконструкция водозабора в с.Кочкурово.-установка СУПН с преобразователем частоты;

- в с.Саитовка требуется реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на пластик протяженностью2350 м диаметром 62 мм и прокладка этого водопровода под землей;

- реконструкция водозабора в с.Саитовка.-установка СУПН с преобразователем частоты;

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ показатель | Стоимость млн.руб. | Год реализации мероприятия | Источник финанси- рования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине преобразователем частоты | с. Кочкурово | 1 шт | 0,1 | 2020 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 2 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты | С.Саитовка | 1 шт | 0,1 | 2021 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 3 | реконструкция системы водоснабжения с заменой металлических труб на пластик протяженностью 4500 м; | с.Кочкурово | 4500 метров | 6,5 | 2022-2025 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 4 | реконструкция системы водоснабжения с заменой металлических труб на пластик протяженностью 2350 м; | с.Саитовка | 2350 метров | 3,0 | 2026-2027 | 60%ФБ 30% ОБ 10% МБ |

4.2. Теплоснабжение

с.Кочкурово

Система теплоснабжения административного здания, школы, дома культуры, детского сада, магазинов и многоквартирных жилых домов осуществляется индивидуально газовыми котельными. Вид топлива газ.

с.Саитовка

Система теплоснабжения административного здания, школы, дома культуры, детского сада, магазинов и многоквартирных жилых домов осуществляется индивидуально газовыми котельными. Вид топлива газ.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение сельского поселения являются:

- оборудование  и физически устарело;

- недостаточна мощность котлов;

- отсутствуют установки химводоподготовки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

- износ отопительных приборов сотавляет 55 %.

В целях снижения затрат на теплоснабжение необходима замена газовых  котлов административных зданий  и реконструкция теплосети., с установкой котлов более высокого КПД.

4.3. Электроснабжение

Система электроснабжения Кочкуровского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельсовета, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи  10 кВ.

Система электроснабжения сельсовета  сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Кочкурово

Основным централизованным источником электроснабжения являются распределительные линии электропередачи 10 кВ от подстанции   Вл10кВ  № 1007

Пос: Ужовка- с.Кочкурово     линии электропередач- 21,6 км

Также есть резервная линия электропередачВл 10кВ № 1001 с.Пеляховань-с.Кочкурово протяженность- 26 км.

На территории с.Кочкурово располагается 10 трансформаторных подстанций

от КТП       1327-6 км ;

1328-0.4 км

1329- 5.5. км

1331-  7.8 км

1332- 7.0 км

1333- 1.7 км

1394- 2.3 км

2659- 2.0 км

1330- 2.7 км

2660- 0.4 км

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет – 83.4 км.

с.Саитовка и с.Пеля-Казенная

Основным централизованным источником электроснабжения являются распределительные линии электропередач Вл10 кВ с.Пеляховань- с.Пеля-Казенная протяженность 26 км. На территории с.Саитовка располагается 5 трансформаторных подстанций

от КТП    1371-0.84 км

1372-8.76 км

1374-0.5 км

1376- 2.16 км

1373-1.52 км

На территории с.Пеля-Казенная распологается 2 трансформаторных подстанции:

от КТП   1370-3.52 км

1369-3.6 км

Общая протяженность-  46.9 км.

пос.Новониколаевский

Электроснабжение осуществляется от КТП 1326 протяженность линии электропередач-2.2.км

Анализ существующего состояния системы электроснабжения:

-  во всех селах сельсовета требуется частичная замена опор ЛЭП.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Нижегородской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Кочкуровского сельсовета Починковского района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу

(Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельсовета с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 9.7 млн. рублей.

Источники финасирования затрат на период 2019-2027 годы. (млн.руб.)

| Период | Сумма финанси- рования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | - |
| 2021 | 0,1 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | - |
| 2022 | 1,3 | 0.78 | 0.39 | 0.13 | - |
| 2023 | 2,2 | 1.32 | 0.66 | 0.22 | - |
| 2024 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | - |
| 2025 | 1,0 | 0,6 | 0.3 | 0.1 | - |
| 2026 | 1.5 | 0,9 | 0,45 | 0.15 | - |
| 2027 | 1,5 | 0,9 | 0.45 | 0.15 | - |
| ИТОГО | 9,7 | 5,82 | 2,91 | 0,97 |  |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2019-2027годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кочкуровского сельсовета на 2019-2023годы

и на перспективу до 2027года

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельсовета на 2019-2023годы

и на перспективу до 2017года

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине преобразователем частоты С.Кочкурово | 2020 | 100,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция водозабора- установка СУПН на скважине с преобразователем частоты С.Саитовка | 2021 | 100,0 | Местный бюджет и другие источники |  |
| 3. | Реконструкция системы водоснабжения с.Кочкурово с заменой металлических труб на пластик протяженностью 4500 м; | 2022 - 2025 | 6500,0 | Местный бюджет, другие источники |  |
| 4. | Реконструкция системы водоснабжения с.Саитовка с заменой металлических труб на пластик протяженностью 2350 м; | 2026 - 2027 | 3000,0 | Местный бюджет, привлеченные средства |  |